## Slide 1: 基于FPGA 54指令MIPS CPU的电子公告牌应用设计
1652270 冯舜
计算机组成原理大作业

## Slide 2: CPU成果
54条指令的MIPS CPU
15MHz
可正常下板跑测试程序

## Slide 3: 应用成果：电子公告牌
用MIPS汇编指令实现
在VGA显示屏上显示公告文字
256x144、4096色可设置的背景图片
一屏最多显示576个任意GB2312字符
指令、公告文件、字库都从SD卡读取

## Slide 4: CPU实现
指令译码器：不依赖时钟，组合逻辑
执行：组合逻辑部分，根据指令设计不同的电路，以组合逻辑的方式，给下一步时序逻辑的所有输入端加载正确的信号。
执行：时序逻辑部分，当时钟上升沿到来时，根据上一步加载的正确信号，将寄存器堆、数据存储器、PC、HI、LO寄存器内的数据进行刷新。

## Slide 5: CPU实现的Verilog HDL代码
指令译码器：always @* 块，组合逻辑
执行指令-组合逻辑部分：always @*块
执行指令-时序逻辑部分：刷新Regfile、PC、内存的电路用always @(posedge clk)块
数据内存和指令内存：IP核（Distributed Memory Generator和Block Memory Generator）实现
分频器：IP核Clocking Wizard实现，15MHz

## Slide 6: CPU与外设交互
主要利用syscall指令
用系统功能内核模块Kernel实现
Kernel工作时，CPU暂停

## Slide 8: 数字逻辑模块设计
Kernel、Bootloader文件系统模块、SD控制器、SPI控制器：计数器型状态机
其他：简单时序电路，上升沿对寄存器和输出做一些操作

## Slide 9: MIPS指令设计
让一些寄存器变成专用，存储如XY坐标、读取字节数等信息
有一些临时寄存器
流程
  初始化
  读SD卡的NOTE0000.TXT到数据内存
  循环分析文件中字节
  凑足汉字，则计算区位码，读SD卡的HZK16.DAT指定位置的汉字点阵
  循环256次，用syscall描点到屏幕，完成汉字绘制
  用syscall等待按键输入，再继续做应做的操作

## Slide 10: 用户操作流程
将SD卡格式化为FAT32
放入MIPS指令文件APOLCLYPS.BIN、汉字库文件HZK16.DAT到根目录
以NOTEXXXX.TXT和BACKXXXX.IMG的方式命名公告文件和背景文件，放入根目录
SD放入板子，BIT下板
按“中”键，屏幕显示背景图片和公告。

## Slide 11: 系统执行流程
a. 所有模块重置，PC指向指令存储器的第一条指令。
b. 用户按“中”键。
c. Bootloader接受到信号，自动从SD卡加载apoclyps.bin文件到指令存储器。
d. CPU开始工作，以下为汇编指令的流程。
e. 执行一syscall，让七段数码管正确显示颜色、背景图片编号状态。
f. 初始化寄存器和记录文件名的内存数据等。
g. 执行一syscall，让绘制图层清空绘制内容。
h. 执行一syscall，从SD卡加载NOTE0000.TXT到数据存储器。
i. 循环：每次从数据存储器加载一字节，分析其代表的字符。当凑齐可以当作一个中文字符的两个字节时，计算其区码和位码，并以此计算出该字字形点阵在HZK16.DAT中存储的字偏移。
j. 执行一syscall，从HZK16.DAT的这一偏移地址开始，读取8个字（256bit）到数据存储器。
k. 循环：每次从字符点阵中取出一bit，并根据bit为1或为0向绘制图层的指定位置描点，直到完成16*16=256bit的字符点阵的绘制。
l. 返回到分析字节的循环，读取下面的字符。
m. 当所有字符输出完毕，等待输入。
n. 接收到输入时，分析输入，并更新颜色（跳回f.重新绘制）或背景（只需重写背景图层）。
o. 回到m.。